| Risque pour la navigation pour tous les navires | Problème pour le bateau ou pour l’un de l’équipage (Médecin à distance) | Risque important pour le bateau et l’équipage |
| --- | --- | --- |
| SECURITE - SECURITE – SECURITE. Ici le bateau (le nom du bateau ou votre indicatif) Je passe canal …. Ici le bateau ……. Terminé Sur le canal désigné passer le message suivant SECURITE - SECURITE – SECURITE. Ici le bateau (le nom du bateau ou votre indicatif) Contenu du message (danger pour la navigation) Ici le Bateau ……. Terminé. | PAN PAN – PAN PAN – PAN PAN (prononcer PANNE PANNE) Appel à tous ou à un seul correspondant Ici le bateau (le nom du bateau ou votre indicatif) Nature de la détresse :……… Nous demandons :………. Position :………… Nous sommes (nombre de personnes à bord, blessés, etc.…) Nous restons en écoute sur le 16 Ici le bateau ……. Terminé | MAYDAY - MAYDAY – MAYADY. Ici le bateau (3 fois le nom du bateau ou votre indicatif) MAYDAY suivi du nom du bateau ou de l'indicatif Position :………… Nature de la détresse : Nous demandons assistance : (genre d'assistance demandée) Nous sommes (nombre de personnes à bord, blessés, etc.…) Intentions de l'équipage Longueur du bateau, type et la couleur du bateau Nous restons en écoute sur le 16 Ici le bateau ……. Terminé |

| Point de Vue | Radio VHF | Téléphone cellulaire |
| --- | --- | --- |
|  | Caractéristiques générales | Avantages et inconvénients | Caractéristiques générales | Avantages et inconvénients |
| Conditions d’emploi | Certificat de radiotéléphoniste restreinte Grande facilité d’emploi | Peu contraignant, mais permettent de maîtriser les procédures d’échange. | Aucune qualification nécessaire Grande facilité d’emploi | Ne favorise pas le professionnalisme des échanges |
| Coût d’achat | 3200 à 4800 Fr. HT installée | Combinable avec le radio-téléphone bidirectionnel | A partir de 400 Fr. HT |  |
| Coût d’utilisation | Licence annuelle 360 Fr. Ht Communication gratuite |  | 1 à 4 Fr. HT / mn environ Gratuit pour numéro d’urgence | Soumis à abonnement |
| Couverture maritime | Très importante, et pouvant aller jusqu'à 50 milles et plus de la côte Infrastructure spécialisée pour les actions de recherche et de sauvetage | Couverture assurée dans les eaux territoriales, sur portable 6 W (zone A1 OMI) | Assurée dans les zones à fort trafic, mais portée limitée Non gratuite Spécifique à un réseau | Multi-abonnement éventuel |
| Accès et transmission d’alerte | Communication ouverte à tous Appel général Procédures prioritaires internationales pour les cas urgents (MAYDAY, PAN-PAN, SECURITE) | Probabilité quasi certaine d’obtenir directement un correspondant habilité au centre de coordination compétent | Communication point à point Appel à correspondant unique Pas de procédure d’acheminement prioritaire | Dépend de la disponibilité du standard (occupé, saturé, défaillant…) du centre concerné Nécessite, une fois joint le centre concerné, d’effectuer un transfert de poste vers la personne habilitée |
| Qualité | Très bonne dans la couverture Brouillages occasionnels possibles | Très rarement rédhibitoire | Bonne dans la couverture mais inégale en fonction des réseaux Risques de coupures | Rédhibitoire dans certaines zones, se renseigner |
| Délais d’appel | Immédiat |  | Temps de recherche du numéro, de numérotation et d’acheminement et de décroché du correspondant, non négligeable | Peut-être réduit par l’utilisation de numéro courts ou de numéro programmés Inadapté à l’urgence de certaines situations |
| Correspondants et services de secours | Les C.R.O.S.S. sont en veille permanente sur : VHF 16 en phonie VHF 70 en ASN | Procédures standard | le numéro d’urgence 112 au standard GMT européen, permet de contacter le centre de coordination des services d’incendie et de secours le plus proche (En France les CODIS) Les C.R.O.S.S. disposent de numéros normaux individuels | Le centre de coordination des secours répercute l’information sur les C.R.O.S.S., mais il ne peut pas leur transférer l’appel Penser à mémoriser le numéro du C.R.O.S.S. compétent pour la zone |
| Autre correspondants | Les sémaphores de la marine nationale Les capitaineries de port Les stations côtières des télécommunications Les navires situés à proximité | Peuvent souvent assurer un relais efficace sur la VHF 16 |  |  |
| Coordination des secours Et services annexes | Les moyens engagés pour porter secours sont tous équipés en VHF Ils disposent souvent de moyens radiogoniométriques | L’inter-opérabilité des moyens de recherche et de sauvetage et de la personne assistée est indispensable pour l’efficacité et la précision des actions Il peut s’avérer très utile et efficace de se faire localiser ou guider par ce moyen |  | Inadapté dans la conduite des opérations de recherche et de sauvetage |

#### Commission sécurité et réglementation nautique.

##### Organisation des secours en France

Fiche formateur

### Les moyens de signalisation des détresses en mer

Au large > 20 milles   (Balise SARSAT)

Le système international de satellites SARSAT est en mesure d'intercepter les signaux de détresse émis par les balises de détresse dîtes SARSAT sur 406 MHz. Sa couverture est presque mondiale.

Seules les balises 406 MHz, sont autorisées sur les navires français.

Le signal émis contient un code identifiant chaque balise de façon unique. Le satellite repère le signal et le transmet à une station à terre, élément de la chaîne des secours. Si le satellite n'est pas en vue directe d'une station, il conserve l'information et la retransmet dès que possible. En général la précision de localisation est inférieure à deux milles.

A noter que les balises ARGOS sont des balises à vocation scientifique. Certaines balises ARGOS permettent cependant de signaler une détresse.

Près des côtes < 20 milles     (V.H.F.)

Le canal 16 est veillé en permanence par les C.R.O.S.S. et par certains navires.

Rappel pour utiliser une V.H.F. sur un bateau, il faut :

- Une licence d'exploitation délivrée par les affaires maritimes.

- Un Certificat Restreint de Radiotéléphoniste (CRR)

Les messages sont de trois formes :

- MAYDAY 	: Détresse

- PAN 	: Urgent, envoyé dans le cas où le bateau ou une personne est en détresse sans pour autant que la vie soit en danger immédiat

- SECURITE 	: Info de sécurité concernant la sécurité de la navigation (épave).

MOYENS MIS EN OEUVRE

Les CROSS

Les centres régionaux d'organisation et de coordination des secours (CROSS) assurent en permanence la veille sur le canal 16 et sur la fréquence 2182kHz. Ils assurent la surveillance de tous les navires, le traitement des alertes émises par les balises et la coordination des secours avec les étrangers.

La S.N.S.M.

Elle comporte 256 stations de sauvetage réparties sur les côtes françaises. Sa mission est de porter secours aux navires en difficulté de la côte à la ligne d'horizon.

Les autres moyens

Les CROSS peuvent utiliser d'autres moyens d'interventions :

- Pompiers

- Marine Nationale

- Gendarmerie Nationale ou Maritime

- Douanes

- Autres navires sur zone

#### Commission sécurité et réglementation nautique.

##### Organisation des secours en France

Balise SARSAT

Le système international de satellites SARSAT est en mesure d'intercepter les signaux de détresse émis par les balises de détresse dîtes SARSAT sur 406 MHz. Sa couverture est presque mondiale.

Seules les balises 406 MHz, sont autorisées sur les navires français.

Le signal émis contient un code identifiant chaque balise de façon unique. Le satellite repère le signal et le transmet à une station à terre, élément de la chaîne des secours. Si le satellite n'est pas en vue directe d'une station, il conserve l'information et la retransmet dès que possible. En général la précision de localisation est inférieure à deux milles.

A noter que les balises ARGOS sont des balises à vocation scientifique. Certaines balises ARGOS permettent cependant de signaler une détresse.

La V.H.F.

Le canal 16 est veillé en permanence par les C.R.O.S.S. et par certains navires.

Rappel pour utiliser une V.H.F. sur un bateau, il faut :

- Une licence d'exploitation délivrée par les affaires maritimes.

- Un Certificat Restreint de Radiotéléphoniste (CRR).

Les messages sont de trois formes :

- MAYDAY 	: Détresse

- PAN 	: Urgent, envoyé dans le cas où le bateau ou une personne est en détresse sans pour autant que la vie soit en danger immédiat

SECURITE 	: Info de sécurité concernant la sécurité de la navigation (épave).

LES CROSS

### Les missions

- Recherches et sauvetages maritimes

- Surveillance de la navigation maritime

- Surveillance des pollutions

- Surveillance des pêches maritimes